## Slide 4
Тізбектей жалғау
Паралель жалғау
Егер бірінші өткізгіштің
соңы екінші өткізгіштің
басымен екіншінің
соңы үшіншінің басымен
жалғанса онда мұндай
қосуды тізбектей жалғау
дейміз
I=I1=I2=…=In
I=I1+I2…+In
Егер өткізгіштің басын
бір ғана А нүктесінде,ал
ұштарын екінші бір В
нүктесінде жалғасақ онда
мұндай жалғауды
өткізгіштерді паралель
жалғау деп аталады.

## Slide 5
U=U1+U2+…Un
R=R1+R2+…Rn
1/R=1/R1+1/R2+…1/Rn
U=U1=U2…=Un
Оқушы:
Жаңа тақырыпты қабылдайды;
Тірек сызбаны дәптеріне көшіреді;
Қысқаша конспект жасайды;
Күтілетін нәтиже:
Оқулықтармен дәптерлерін ашып сабаққа бар зейіндерін аударады.
Оқытушының айтқанын мұқият тыңдайды. Есіне сақтауға тырысады,
қажетін бөліп алады, тапсырмаға сәйкес қорытынды жасайды.

## Slide 6
Өткізгіштерді параллель жалғау
А
I1
I2
In
R1
R2
Rn
U=U1=U2…=Un
I=I1+I2+…+In
1
R
=
1
R2
+
1
R2
+……+
1
Rn

## Slide 7
Өткізгіштерді тізбектей жалғау
I = I1 = I2= … = In
U = U1 + U2 … +Un
R = R1 + R2 + … Rn

## Slide 8
Ұлттық ойындар физика сабағында І тур- “Дәлдеп көзде” ойыны
1)
2)
4)
3)
5)
6)
7)
Өткізгіш сымдар
Гальвани элементтері
Өткізгіштің сымдардың қиылысуы
Аккумулятор батареясы
Реостат
Электр шамы
Қысқыштар

## Slide 9
ІІ тур- “Мәреге жет” ойыны
1) Тізбектей жалғау үшін...
Ай
Жер
Кедергінің
өлшем бірлігі
“Ом”
R=R1+R2+…+Rn
Өлшем бірлігі “В”
Электр өрісінің
атқарған
жұмысының
зарядқа
қатынасы
I= I1 = I2 = In
Өлшем бірлігі “А”
Зарядталған
бөлшектердің
Реттелген
қозғалысы

## Slide 10
2) Параллель жалғау үшін...
Үй
Мектеп
Электр өрісінің
атқарған
жұмысының
зарядқа қатынасы
Өлшем бірлігі “В”
Зарядталған
бөлшектердің
реттелген қозғалысы
U = U1 = U2=…=Un
1/R= 1/R1 + 1/R2
Күтілетін нәтиже:
Тапсырмаларды мұқият оқып, дұрыс жауап беруге тырысады.
Сұрақтарға жауапты өз ойын ұсына отырып түсіндіреді.
Сабақта алған білімдерін практикада қолданылады.

## Slide 11: Жеке жұмыс
Тапсырма 1
Кедергілері 5 Ом, 10 Ом және 25 Ом үш резистор тізбектей жалғастырылып, кернеуі тұрақты 120 В желіге жалғанған. Резистордағы ток күші анықтаңыз.
2. Өткізгіштен 0.4 А ток өткенде,өткізгіштің ұштарындағы кернеу 8 В болды.Өткізгіштің кедергісі неге тең?
Тапсырма 2
1. Оқушыларға схема беріледі, сол схема бойынша откізгіштерді жалғайді.Әрбір кедергінің мәні 4 Ом-ға тең.
2. Құлсары мұнай мұнарасының қосалқы стансымен қосатын электр сымындағы кернеу 380 В болғанда,одан 12 А ток өтсе,онда сымдағы кедергіні есептеңдер
Дескриптор
- Ом заңын қолданып жалпы ток күшін есептейді - Схема бойынша тізбектей жалғауды анықтайды
- Схема бойынша параллель жалғауды анықтайды

## Slide 12: Есепті жауабымен тексереміз

## Slide 13: Кері байланыс
Мәреге жеткен әр оқушы өз арғымақтарына отырып уйге қайтады
Бәрін өте жақсы меңгерген оқушы – жылқыға мінеді
Жақсы түсіндім, бірақ тағы оқуым керек деген оқушы –кеме мен түйеге мінеді
Мен сабақты орташа түсіндігім деген оқушы- өгізге мінеді

## Slide 14: Қорытынды:
Оқушылар өткізгіштерді тізбектей
жалғауды және параллель
жалғауды үйренеді.Өткізгіштерді
жалғағанда ток күшін, өткізгіш
ұштарындағы кернеуді,
жалпы кедергіні есептеуді
жетік меңгереді.